Urządzenia i sprzęt fotograficzny

Karty pamięci.

Najpopularniejsze rodzaje

i klasy kart pamięci

## Karty pamięci – czym są? Do czego służą?

Zgodnie z oficjalną nomenklaturą, karty pamięci to półprzewodnikowe nośniki danych, działające w technologii flash. Chociaż definicja ta dla wielu osób może na pierwszy rzut oka wydawać się niezrozumiała, w praktyce oznacza tyle, że karta pamięci to nic innego, jak przenośna pamięć zewnętrzna wielokrotnego zapisu. Pamięć typu flash, aby działać nie potrzebuje zewnętrznego zasilania, jak chociażby dyski twarde HDD. Nie posiada także żadnych elementów ruchomych, dzięki czemu – wykonana w odpowiedniej technologii – może być szybka, a dodatkowo jest odporna na uszkodzenia, wilgoć i duże różnice temperatur.

Karty pamięci powszechnie wykorzystuje się w wielu urządzeniach mobilnych do zapisu pozyskanych z nich danych. W przypadku smartfonów czy tabletów są to zdjęcia, dane ściągnięte z internetu czy pliki muzyczne. W aparatach fotograficznych i kamerach wideo na kartach pamięci zapisywane są fotografie i filmy. Na chwilę obecną w urządzeniach mobilnych najczęściej wykorzystuje się karty typu Secure Digital (SD).

### Rodzaje kart pamięci

Najpopularniejszy standard kart pamięci to SD (Secure Digital) oraz T-Flash, które znamy jako microSD. Aktualnie na rynku dostępne są karty SD, SDHC, SDXC. W 2003 r. do obrotu trafiła pierwsza karta miniSD, która niemal wyszła już z użytku. Dwa lata później zaprezentowano kartę microSD, która dziś cieszy się coraz szerszym zastosowaniem. Czym charakteryzuje się każda z nich, jakie ma parametry i w jakich urządzeniach zda egzamin?

### Karta SD

Ma wymiary 24×32×2.1 mm, a jej maksymalna pojemność wynosi 2GB. Często posiada
przełącznik do zabezpieczania danych. Odpowiednia zwłaszcza dla aparatów fotograficznych i laptopów.

### Karta SDHC

To nowsza generacja kart SD o pojemności od 4GB do 32GB. Produkty zapisują pliki w
systemie FAT32, różnią się między sobą nie tylko pojemnością, ale i prędkością zapisu
(poruszamy to zagadnienie w dalszej części artykułu). Sprawdzi się w kamerkach sportowych iGoPro.

### Karta SDXC

Pod względem technicznym przewyższa wcześniejsze modele. Oferuje największą prędkość
zapisu i przesyłu danych spośród wszystkich dostępnych na rynku. Formatuje pliki w systemie exFAT. Karta występuje w wielu pojemnościach wynoszących od 32GB do 2TB! Produkowana jest też w mniejszej wersji – microSDXC. Ze względu na duże możliwości karty SDXC i microSDXC doskonale radzą sobie z obsługą filmów nagrywanych w 4K. Polecamy je do kamerek sportowych (dedykowanymi do nich są np. karta pamięci Sandisk Extreme 32GB 100mb/s oraz karta pamięci Sandisk Extreme 64GB 100mb/s) i aparatów fotograficznych wykorzystywanych w celach profesjonalnych.

### Karta microSD

To karta pamięci SD, tylko w mniejszym rozmiarze (11×15×1 mm), o zdecydowanie większej
pojemności dochodzącej do 32GB. Powszechnie stosowana w smartfonach, ale równie dobrze
spisze się w kamerkach GoPro i wideorejestratorach.

### Karta microSDHC

To mniejszy odpowiednik kart SDHC, który można stosować w urządzeniach zgodnych ze
standardami SD 2.0. Najczęściej pojawia się w smartfonach, odtwarzaczach MP3, tabletach
lustrzankach i aparatach cyfrowych. Jeśli potrzebujesz właśnie takiej karty, wypróbuj tę:
https://medialove.pl/karta-pamieci-sandisk-ultra-microsdhc-16gb/.

### Klasy kart pamięci

Uogólniając, za pomocą klas oznacza się minimalną stałą szybkość zapisu danych. Na każdym produkcie znajduje się informacja o prędkości podana w Mb/sek. albo zdefiniowana za pomocą symbolu. Dla kart starszej generacji, czyli SD i microSD, obowiązuje kategoria prędkości Class wyrażona literą C. Wydajność produktów określa się za pomocą symboli C2, C4, C6, C10, co kolejno odpowiada zapisowi z prędkością 2 Mb/sek., 4 Mb/sek., 6 Mb/sek. oraz 10 Mb/sek.

Karty pamięci o prędkości zapisu powyżej 10 Mb/sek. przynależą do klasy U (Ultra High
Speed), która łączy w sobie wysokie wartości odczytu i zapisu. Standard ten zapewnia także
lepsze osiągi w zakresie łączności karty z urządzeniem. Magistrala UHS dotyczy przede
wszystkim kart SDHC oraz SDXC. Klasa U określana jest za pomocą dwóch oznaczeń: U1 –
zapis z prędkością 10 mb/sek. oraz U3 – zapis z prędkością 30 Mb/sek.

Z czasem standard U został ulepszony, a do obrotu trafiły karty oznaczone UHS-1 (UHS-I) i
UHS-2 (UHS-II). Nowy podział utworzono w oparciu o wersję zastosowanej szyny. Symbol
„informuje” o liczbie pinów (to te złote kreseczki) znajdujących się na karcie. Produkty z
symbolem UHS-1 mają ich 9, natomiast te oznaczone UHS-2 aż 17. Jeśli chodzi o prędkość
odczytu, sprawa przedstawia się następująco: dla kart UHS-1 wynosi ona maks. 104 Mb/sek.,
natomiast dla kart UHS-2 do 312 Mb/sek. Różnica widoczna jest na pierwszy rzut oka, prawda?

Rozwój technologii wideo i popularność sprzętów do nagrywania sprawiły, że zaistniała
potrzeba stworzenia kolejnej kategorii wydajności. Z myślą o filmowcach wprowadzono do
sprzedaży karty pamięci z oznaczeniem V (Video Speed) definiującym minimalną stałą
prędkość zapisu materiału. Dostępne warianty to V6, V10, V30, V60 i V90, gdzie liczba oznacza minimalną szybkość wyrażoną w Mb/sek.

Ostatnia kategoria prędkości stworzona została dla wydajnej obsługi aplikacji w smartfonach,
tabletach, przenośnych konsolach do gier. Aplikacje i gry zapisują losowo mniejsze ilości
danych, w różnych odstępach czasu, więc zaistniała potrzeba stworzenia kart pamięci
odpowiadających właśnie tym wymaganiom. Tak powstała klasa A, w której miernikiem są
operacje wejście-wyjście na sekundę (IOPS) – parametr określa, ile jednoczesnych operacji jest w stanie zrealizować urządzenie w ciągu sekundy.

Aktualnie w sprzedaży dostępne są dwa rodzaje kart: A1 i A2. Karta A1 oferuje minimalny
odczyt losowy 1500 IOPS i minimalny zapis losowy na poziomie 500 IOPS. Natomiast karta A2 charakteryzuje się minimalnym odczytem 4000 IOPS i minimalnym zapisem 2000 IOPS.
Przykładem takiej karty jest m.in. karta pamięci Sandisk Extreme Pro 128GB 100MB/s A1.

#### Jaką kartę pamięci wybrać?

To zależy od potrzeb, tego, do jakiego sprzętu karty szukasz i do czego chcesz ją
wykorzystywać. Jeśli na urządzeniu trzymasz mnóstwo aplikacji i multimediów, zaopatrz się w kartę o większej pojemności. Minimum to 32 GB, ale może być i więcej. Istotne jest też, w jakiej rozdzielczości nagrywasz – im jest wyższa, tym konieczna jest większa prędkość zapisu
danych, by osiągnąć zadowalające rezultaty. To, czy karta pamięci „nadąży” z zapisem
rejestrowanych danych, odbije się później na jakości. Dlatego jeśli planujesz kręcić filmy w 4K, kup kartę o prędkości zapisu min. 30 mb/sek. albo wyższej. Możesz wybrać np. kartę pamięci Sandisk Extreme Pro 64GB 100MB/s A1, gdzie prędkość zapisu wynosi aż 100 Mb/sek. Natomiast dla jakości HD wystarczające będą karty o prędkości 10-30 Mb/sek.